Экз. №

Инв. №

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 159-07

Заказчик:      Администрация Рыбинского района

Объект:    Генеральный план р.п. Ирша

ТОМ I I

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Директор института	                                                                  А.Г. Лапицкий

Первый заместитель

директора – главный инженер				                       Ю.И. Кучеренко

Зам. директора по градост-

роительной деятельности                               		               Т.П. Лисиенко

г. Красноярск 2011г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования.

Начальник МГП	   	                                                        Т.П. Лисиенко

Архитектурная часть:

Главный инженер проекта				                 Л.Г. Устинова

Главный специалист по архитекторе                           	         З.А.Кузакова

Руководитель проекта	                                            	       Н.К. Каханова

Вед. архитектор                		                                        Н.В. Чикина

Экономическая часть:

Главный специалист по экономике             	                      З.А. Бахова

Руководитель проекта						   О.В. Конопченко

Транспорт:

Главный специалист	   		                                         Л.М. Резвых

Руководитель проекта				                            М.В.Веселина

Инженерная подготовка территории:

Руководитель проекта	                                                            Н.Г. Царева

Инженерная инфраструктура:

Главный специалист                                                          Д.Б. Тугужаков

Охрана окружающей среды:

Руководитель проекта			                                   Т.Н. Черняева

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС):

Руководитель проекта   		                                 П.А. Марченков

Ведущий инженер   						        М.В. Клюкас

Выпуск проекта и компьютерная графика:

Вед. архитектор                		                                        Н.В. Чикина

Руководитель проекта                                                       О.В. Конопченко

ОПИСЬ

Состав проекта:

А. Графические материалы

| №№ пп | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационный план | 1:100 000 | 1 |  |
| 2 | Схема современного состояния и использования территории | 1:5 000 | 2 |  |
| 3 | Схема адресной привязки жилищного фонда | 1:5 000 | 3 |  |
| 4 | Схема планировочных ограничений и существующего состояния окружающей среды | 1:5 000 1:10 000 | 4 |  |
| 5 | Схема генерального плана города. Схема функционального зонирования | 1:5 000 | 5 |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры города | 1:10 000 | 6 |  |
| 7 | Схема вертикальной планировки | 1:10 000 | 7 |  |
| 8 | Схема инженерной подготовки территории | 1:10 000 | 8 |  |
| 9 | Схема охраны окружающей среды | 1:10 000 | 9 |  |
| 10 | Схема размещения границ землепользователей федеральной и краевой собственности | 1:10 000 | 10 |  |
| 11 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:10 000 | 11 |  |

Б. Текстовые материалы:

Том I. Архитектурно - планировочное решение               инв. №

Том II . Охрана окружающей среды                                   инв. №

Том III Инженерно-технические мероприятия

гражданской обороны. Мероприятия по

предупреждению чрезвычайных ситуаций          инв. №

В.  Электронная версия

СД диск – материалы формата JPEG                                инв. №

СД диск – электронная версия в формате ArcGIS           инв. №

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………………5

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

1.1 Природные условия района	6

1.1.1 Климат…………………………………………………………………6

1.1.2 Геологические, геоморфологические и гидрогеологические условия в границах проектирования ………………………………………16

1.1.3 Гидрологическая характеристика района проектирования ………17

### 1.1.4 Минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы………………...20

1.2 Комплексная оценка природных условий	   24

1.3 Селитебная территория, промышленно - коммунальные зоны и

спецтерритории…………………………………………………………………27

1.3.1 Существующее положение…………………………………………27

1.3.2 Проектное планировочное решение……………………………….29

1.4 Комплексная оценка территории………………………………………….31

ГЛАВА II.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 Охрана воздушного бассейна …………………………………………….34

2.1.1 Оценка существующего состояния воздушного бассейна…………34

2.1.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна……………………..36

2.2 Охрана водного бассейна

2.2.1 Оценка существующего состояния водного бассейна……………..38

2.2.2 Мероприятия по охране водного бассейна………………………….39

2.3 Охрана почв

2.3.1 Оценка существующего состояния почв……………………………45

2.3.2 Мероприятия по защите почв от загрязнения………………………48

2.4 Охрана растительного мира                                                                                                      2.4.1 Оценка существующего состояния растительности ………………52

2.4.2 Мероприятия по охране растительного мира………………………52

2.5 Охрана недр………………………………………………………………..56

2.6 Охрана окружающей среды от воздействия физических факторов……56

Приложения

Библиографический список

## Введение

Проект разрабатывался на топооснове масштаба 1:5000. Использовались существующие материалы инженерно-геологических изысканий под проекты планировок отдельных объектов.

При разработке учитывались:

- «Комплексная программа социально-экономического развития Рыбинского района на 2007- 2017 гг.»;

- Статистические сборники и бюллетени Красноярскстата за период с 2004 – 2008 г. включительно.

Для обеспечения безопасного и комфортного проживания людей проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, перечень которых приведен в библиографическом списке.

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

## I Природные условия

### Климат

Граница рассматриваемой территории накладывается на степную и лесостепную части Рыбинской котловины, расположившиеся вдоль северной окраины Восточного Саяна и представляющие собой расчлененную холмисто-увалистую равнину со средними высотами 200-500 м. Тектоническую основу Рыбинского района составляет мезо-кайнозойский прогиб на контакте со структурами Восточного Саяна. Современный рельеф района обусловлен новейшими тектоническими движениями и накоплениями среди мощных толщ обломочного материала. С юга котловина ограничена уступом Восточного Саяна, а к северу, постепенно повышаясь, переходит в Средне - Сибирское плоскогорье. В юго-западной части котловины рельеф мелкосопочный с отдельными грядами и холмами, возвышающимися на 200-250 м над долинами рек. Высота рельефа в границах городской черты варьируется в пределах от 193,7м до 220м над уровнем моря в БС.

Климат резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры. Основная часть территории расположена в прохладном, умеренно - прохладном и умеренно-влажном подрайоне.

Среднегодовая температура воздуха  наиболее холодных суток -45°. Температура воздуха  наиболее холодной пятидневки -40°. Абсолютная минимальная -50°. Абсолютная максимальная 36°.Средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца -9,1°; наиболее теплого – 12,3.Зима умеренно-суровая и продолжительная. Лето теплое, продолжается свыше двух месяцев. Безморозный период длится 177 дней, число дней с температурой 8° и менее – 240, 10° и менее -257. /см. табл.1.1 - 1.2, 1.5: ст. Солянка/ст. Рыбинская с.-х. школа/.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца - 72%, холодного месяца - 75%. Атмосферные осадки распределяются неравномерно. Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта, в среднем имеет мощность 51 см. Максимум осадков приходится на лето. За  апрель - октябрь выпадает 385мм осадков, суточный максимум их – 63мм. За ноябрь – март выпадает 156 мм.  /см. табл.6 - 1.7,1.9 - 1.10/.

В районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления /см. табл.1.3 - 1.4/. Сильные ветра /со скоростью 15 м/сек и более/, количество  которых незначительно, наблюдаются в осеннее – зимнее - весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания. Число дней с сильным ветром – 30 дней в году. Наибольшее число их - в мае /7 дней/. Характерным для данного района является большая повторяемость штилей, которая достигает 24%, летом число дней с безветренной погодой уменьшается до 11-16%.

По строительно – климатическому районированию  район проектирования относится к подрайону IВ, по степени увлажнения – к умеренно – влажному.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА

/ст. Солянка/ст. Рыбинская с.- х. школа/

Таблица № 1.1

| № п\п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 1 | Средняя месячная и годовая температура воздуха /◦ С/ | -18,1 -18,2 | -16,2 -16,0 | -9,4 -9,3 | 0,0 -0,2 | 8,0 7,8 | 15,2 15,0 | 18,3 17,6 | 15,2 14,7 | 8,3 8,4 | 0,1 0,5 | -10,4 -10,2 | -17,3 -16,9 | -0,5 -0,6 |

| 2 | Средний минимум | -25,6 -22,3 | -24,2 -20,7 | -14,4 -14,6 | -4,7 -4,8 | 2.4 1,7 | 9,4 9,0 | 12,7 11,9 | 10,0 9,7 | 3,5 3,5 | -3,5 -3,2 | -14,5 -14,1 | -21,5 -21,8 | -5,3 -5,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Абсолютный минимум | -48 -49 | -42 -43 | -35 -37 | -28 -25 | -11 -11 | -3 -3 | -2 -4 | -1 -1 | -12 -10 | -31 -29 | -41 -44 | -46 -46 | -48 -49 |
| 4 | Средняя из абсолютных минимумов температура воздуха | -37 | -33 | -26 | -16 | -6 | -2 | 7 | 4 | -3 | -15 | -29 | -37 | -41 -42 |
| 5 | Средний максимум | -14,2 -14,6 | -11.7 -11,5 | -5,4 -4,4 | 5.0 4,9 | 14.3 13,5 | 21,5 21,0 | 24,2 23,3 | 21.0 20,1 | 13,8 13,8 | 4.6 5,0 | -6,5 -6,5 | -13,5 -13,1 | 4.4 4,3 |
| 6 | Абсолютный максимум | 6 5 | 8 5 | 17 17 | 25 26 | 35 35 | 36 36 | 36 37 | 35 35 | 29 29 | 27 25 | 12 12 | 8 8 | 36 37 |
| 7 | Средняя из абсолютных максимумов температура воздуха | -3 -3 | 0 1 | 7 7 | 16 17 | 26 26 | 30 30 | 31 30 | 29 29 | 24 24 | 18 18 | 5 6 | -1 -1 | 32 32 |
| 8 | Дата первого заморозка: самая поздняя средняя |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  |
| 9 | Дата последнего заморозка: самая ранняя средняя |  |  |  |  | 31 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Даты наступления и прекращения устойчивых морозов: наступление прекращение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность устойчивых морозов  - 138 суток. Продолжительность безморозного периода: наибольшая -108 суток, средняя - 60 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -47◦С.  Расчетная  зимняя вентиляционная температура – 23,5С. Средняя температура отопительного периода – 8,1 С. Его продолжительность - 242 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ

Таблица № 1.2

| № п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
|  | Температуры поверхности почвы /в градусах по шкале Цельсия/: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | средний минимум | -26 | -24 | -19 | -7 | 0 | 7 | 11 | 8 | 1 | -6 | -17 | -24 | -8 |
| 2 | средний максимум | -14 | -10 | -2 | 12 | 27 | 37 | 40 | 34 | 22 | 8 | -6 | -13 | 11 |
| 3 | абсолютный минимум | -50 | -46 | -39 | -27 | -14 | -6 | -1 | -4 | -15 | -33 | -45 | 48 | -50 |
| 4 | абсолютный максимум | 5 | 8 | 24 | 37 | 52 | 58 | 59 | 54 | 44 | 33 | 14 | 6 | 59 |
| 5 | средняя температура | -20 | -18 | -11 | 0 | 10 | 19 | 22 | 18 | 9 | -1 | -11 | -18 | 0 |
| 6 | Средняя дата первого заморозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Средняя дата последнего заморозка |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средняя дата устойчивого промерзания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 9 | Средняя дата полного оттаивания |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Глубина промерзания почвы | 119 | 175 | 208 | 229 |  |  |  |  |  |  | 15 | 70 |  |

Средняя глубина промерзания почвы из максимальных –236; наименьшая - 150 см; наибольшая –279см. Средняя продолжительность безморозного периода – 92 дня.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЕТРОВОГО  РЕЖИМА

Таблица № 1.3

| № п/п | Наименование параметра | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 3,7 |
| 2 | Среднее число дней с сильным ветром /15 и более м/сек/ | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 18 |
| 3 | Наибольшее число дней с сильным ветром | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 30 |
| 4 | Повторяемость направлений ветра и штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
|  | СВ | 10 | 14 | 12 | 9 | 8 | 13 | 21 | 21 | 16 | 7 | 10 | 13 | 13 |
|  | В | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
|  | ЮВ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|  | Ю | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
|  | ЮЗ | 44 | 36 | 35 | 32 | 31 | 28 | 21 | 20 | 32 | 46 | 45 | 46 | 35 |
|  | З | 34 | 32 | 33 | 27 | 32 | 29 | 25 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 |
|  | СЗ | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
|  | Штиль | 24 | 20 | 15 | 10 | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | 11 | 13 | 18 | 15 |

ВЕРОЯТНОСТЬ СКОРОСТИ ВЕТРА ПО ГРАДАЦИЯМ (в % от общего числа случаев)

Таблица №1.4

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градации (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 56,6 | 57,6 | 55,6 | 48,9 | 44,1 | 46,6 | 55,8 | 59,4 | 54,4 | 50,2 | 48,0 | 52,0 | 52,4 |
| 2-5 | 28,6 | 30,6 | 31,1 | 37,7 | 41,6 | 43,8 | 39,4 | 35,4 | 37,4 | 38 | 34,2 | 32 | 35,8 |
| 6-9 | 9,9 | 8,6 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 7,8 | 4,1 | 4,6 | 7,0 | 8,9 | 11,4 | 9,8 | 8,4 |
| 10-15 | 4,2 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 2,2 | 5,4 | 5,0 | 2,7 |

Вывод: в районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного направ-лений с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осеннее-зимне-весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания.

СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Таблица № 1.5

| Станция | Среднего-довая тем-пература воздуха (ºС) | Абсолютный максимум температуры воздуха (ºС) | Абсолют-ный мини-мум темпе-ратуры воздуха (ºС) | Средняя температура июля (ºС) | Средняя температура января (ºС) | Продолжи-тельность отопитель-ного периода (дни) | Расчетная температура вентиляции (ºС) | Расчетная температура отопительно-го периода (ºС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солянка | -0,5 | 36 | -48 | 18,3 | -18,1 | 242 | -23,0 | -8,1 |
| Ключи | -0,1 | 37 | -48 | 18,4 | -17,5 | 239 | -22,6 | -7,8 |
| Рыбинская с.-х.. школа | -0,6 | 37 | -49 | 17,5 | -18,3 | 242 | -23,5 | -8,0 |

ДАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

Таблица № 1.6

| Станция | Число дней со снежным покровом | Даты образования устойчивого снежного покрова | Даты образования устойчивого снежного покрова | Даты разрушения устойчивого снежного покрова | Даты схода снежного покрова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя |
| Солянка | 174 | 6X | 20IX | 8IX | 1IX | 10X | 2XII | 8IV | 15III | 30IV | 28IV | 30III | 26V |
| Ключи | 184 | 8X | 24IX | 30X | 24X | 8X | 12XI | 18IV | 31III | 20V | 29IV | 3IV | 20V |

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Ст. Солянка/ст. Рыбинская с.-х.. школа

Таблица № 1.7

| № п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 1 | Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха / %/ | 76 79 | 75 77 | 68 69 | 61 63 | 53 54 | 61 62 | 68 71 | 74 75 | 74 73 | 70 70 | 76 75 | 78 78 | 70 71 |
|  | Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в различные часы суток / %/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | в час | 77 81 | 76 80 | 70 72 | 67 66 | 63 60 | 73 69 | 80 78 | 84 83 | 82 80 | 75 76 | 77 76 | 79 80 | 75 75 |
| 3 | в семь часов | 78 81 | 79 81 | 75 76 | 70 69 | 61 62 | 70 71 | 77 79 | 84 85 | 86 84 | 77 77 | 78 78 | 79 79 | 76 77 |
| 4 | в тринадцать часов | 74 77 | 71 73 | 61 61 | 51 57 | 41 45 | 48 50 | 54 57 | 58 60 | 58 58 | 60 60 | 72 71 | 76 76 | 60 62 |
| 5 | в девятнадцать часов | 76 80 | 73 75 | 64 67 | 57 59 | 46 51 | 54 59 | 62 68 | 68 73 | 72 70 | 69 69 | 76 75 | 78 78 | 66 69 |
| 6 | Число дней с относительной влажностью воздуха менее 30% в любой из сроков наблюдения и более 80% в 13 часов | 0.1 11.6 | 0.0 9.0 | 0.4 3.6 | 4.0 3.2 | 13,4 2,3 | 5,2 2.0 | 1.4 3.1 | 0.9 4.0 | 1,0 4,7 | 1,7 5,1 | 0,1 10,9 | 0.0 13.0 | 28,2 72,5 |

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность, достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Максимальный отрицательный баланс наблюдается в январе – 1.3 ккал/см2, максимальный положительный – в июне – 9.1 ккал/см2. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния составляет –1917ч в год. в том числе в июле – 258 ч, в декабре – 29ч.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЛАЧНОСТИ И АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Ст.Солянка/ст.Ключи

Таблица № 1.8

| № п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 1 | Число ясных дней по общей облачности: | 3.6 5,6 | 4,6 6,1 | 3.6 5,3 | 3,1 3,6 | 2,2 2,5 | 2.2 2,7 | 2.3 2,8 | 3.5 3,4 | 3,5 3,4 | 1.7 1,9 | 1,8 2,8 | 3,2 4,7 | 35 45 |
| 2 | Число ясных дней по нижней облачности | 19,3 19,9 | 19,5 19,7 | 21,4 19,6 | 13,1 12,8 | 10.1 10,4 | 10.5 10,1 | 9,4 11,9 | 9.4 9,4 | 9,0 9,5 | 9,5 10,2 | 12,5 12,4 | 16,0 16,8 | 160 163 |
| 3 | Число пасмурных дней по общей облачности | 11,4 9,1 | 9,9 6,8 | 10,2 8,1 | 11,0 9,4 | 11,1 10,0 | 10,9 9,2 | 9,9 7,6 | 9,9 9,5 | 12,1 10,1 | 15,3 13,5 | 14,7 13,5 | 13,4 12,2 | 140 119 |
| 4 | Число пасмурных дней по нижней облачности | 0,8 0,8 | 0,2 0,6 | 0,3 0,3 | 2,0 1,6 | 2,1 2,4 | 2,3 2,0 | 1,8 2,5 | 2,7 3,0 | 3,6 3,8 | 2,7 3,4 | 2,1 2,3 | 1,4 1,3 | 22 24 |
| 5 | Среднее число дней с туманом | 3 0,3 | 1 0,1 | 0,7 0,1 | 0,7 0,1 | 0,2 0,1 | 0,4 0,2 | 1 0,8 | 2 1 | 2 0,7 | 0,6 0,2 | 1 0,2 | 2 0,6 | 14 4 |
| 6 | Среднее число дней с грозой | - | - | - | 0,07 0,1 | 1 1 | 4 6 | 7 7 | 4 5 | 0,5 0,9 | 0.03 - | - | - | 17 20 |

СВОД - ПАРАМЕТРЫ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Таблица №1.9

| Станция | Среднегодовая влажность воздуха (%) | Среднегодовое количество осадков (мм) | Число дней с осадками более 30 мм (дни) | Число дней с градом (дни) | Средняя высота снежного покрова (см) | Число дней с метелями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солянка | 70 | 451 | 0,5 | 1,1 | 19 | 41 |
| Ключи | 70 | 615 | 0,5 | 1,5 | 47 | 39 |
| Рыбинская с/х школа | 71 | 430 | - | 1,0 | - | 6 |

ХАРАКТЕРИСТИКА  АТМОСФЕРНЫХ  ОСАДКОВ

Ст.Заозерный, ст.Солянка/ст.Ключи

Таблица  № 1.10

| №п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | год |
| 1 | Среднее количество осадков мм Ст.Заозерный | 11 | 9 | 9 | 18 | 30 | 39 | 60 | 58 | 44 | 23 | 23 | 16 | 68 | 272 | 340 |
|  |  | % обеспеченности осадков | Зафиксированный за период наблюдений |
|  |  | наибольшее количество | наименьшее количество | максимум | минимум |
|  |  | 10 | 5 | 2 | 80 | 90 | 95 | 1946год/1960год | 1945год/1945 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2 | Годовое количество осадков различной обеспеченности мм | 465 600 | 505 640 | 550 690 | 285 410 | 265 375 | 255 350 | 552 689 | 244 315 |
| 3 | Ст.Солянка/ст.Ключи | % обеспеченности осадков | Зафиксированный за период наблюдений |
|  |  | 63 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | средний максимум | абсол. максимум |
|  | Суточный максимум осадков различной обеспеченности мм | 21 23 | 37 39 | 46 48 | 55 55 | 66 62 | 73 66 | 28мм 30мм | 66мм 63мм |
| 4 | Ст.Солянка/ст.Ключи | Осадки /мм/ |
|  |  | 0,1 - 0,5 | 0,5 – 1,0 | 1,0 – 5,0 | 5,0 – 10,0 | 10,0 – 20,0 | 20,0 – 30,0 | 30,0 и более |
|  | Число дней с осадками различной величины за год | 148 176 | 99 134 | 72 104 | 19 27 | 7 9 | 1 2 | 0,4 0,5 |
| 5 | Ст.Солянка/ст.Ключи | Появление снежного покрова | Образование устойчивого снежного покрова | Разрушение устойчивого снежного покрова | Сход снежного покрова |
|  |  | ран-нее | позд-нее | сред-нее | ран-нее | позд-нее | сред-нее | ран-нее | позд-нее | сред-нее | ран-нее | позд-нее | сред-нее |
|  | Даты снежного покрова | 20. IX 24. IX | 8.XI 30.X | 6.X 13.X | 10.X 8. X | 2.XII 12.XI | 1.X 27.X | 15.III 31. III | 30. IV 20 V | 8.IV 18.IV | 30.III 3.IV | 26.V 20.V | 28.IV 29.IV |

Окончание таблицы № 1.10

| 6 | Ст.Солянка/ ст.Ключи | Высота снежного покрова /см / |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 |
|  | Повторяемость зим с различной максим. декадной высотой снежного покрова, % | 34 - | 15 9 | 18 27 | - 23 | 3 31 | - - | - 5 | - 5 |
| 7 | Ст.Солянка/ ст.Ключи | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
|  | Средняя декадная высота снежного покрова, см | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Поле защ |
|  |  | - - | 1 3 | 2 5 | 5 10 | 8 16 | 10 21 | 10 24 | 10 28 | 11 31 | 12 34 | 13 37 | 13 38 | 14 39 | 14 41 | 15 41 | 16 42 | 15 40 | 12 33 | 6 19 | 2 8 | 0 4 |  |
| 8 | Высота снежного покрова на пос-ледний день декады, см | - - | - - | 4 6 | 8 13 | 12 20 | 13 23 | 15 26 | 17 31 | 19 35 | 19 37 | 20 39 | 21 41 | 21 41 | 21 44 | 21 45 | 22 44 | 20 43 | 14 31 | - 19 | - - | - - | поле |

Число дней со снежным покровом – 174/184. Наибольшая за зиму декадная  высота снежного покрова, измерена на поляне, достигает:  средняя – 19/47 см, максимум –51/86см. минимум – 4/26см.

Вывод: высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов.

### 1.2. Геологические, геоморфологические и гидрогеологические условия в границах проектирования

Канско - Рыбинский предгорный прогиб с характерным для него равнинным и холмисто-увалистым рельефом с высотами 300-400 м, на котором расположился Рыбинский район, находится на стыке Средне - Сибирского плоскогорья и Восточного Саяна. Этот мезозойско-кайнозойский прогиб сложен в центральной части мощными толщами молодых осадочных пород, которые на окраинах сменяются породами палеозойского возраста.

По типу рельефа рассматриваемая территория поселка приходится на степную и лесостепную геоморфологическую зону, для которой характерна глубокая расчленённость рельефа эрозионными врезами речной сети, достигающей по мере увеличения высот местности от 219,1 до 334,8 метров относительно верхних частей водоразделов.

Наибольшая расчленённость поверхности лесостепи наблюдается в южной предгорной части, которая характеризуется холмисто-увалистым и низкогорным рельефом. Поверхность северной части лесостепи менее расчленена и носит большей частью полого - увалистый характер. В связи с указанным строением рельефа наблюдается симметричность строения речных долин и междуречий. Именно в этой зоне проживает 60% населения Рыбинского района, к которой относится и поселение Ирша.

С южной части застройки поселка имеется горное образование, варьирующее свои высоты в пределах 295,2-326,22 метров, подножье, которого окаймляет лог, снижающийся на уровень 284,4м.

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных на отдельных строительных площадках близлежащего города Заозерный, в литологическом разрезе выделены шесть элементов:

элемент 1 – почвенно-растительный слой; суглинок просадочный первого типа с мощностью просадочной толщи 3,0м;

элемент 2 – суглинок непросадочный мягкопластичный, местами - с линзами песка мелкого и супеси текучей, с глубиной  распространения 4,50 – 4,80м;

элемент 3 – песок средней крупности, водонасыщенный, средней плотности с глубиной залегания 4,40 - 7,80м; в северной части города - суглинок тегучепластичный, непросадочный;

элемент 4 – на глубине 6,0 – 7,80м - песок гравелистый, обводненный;

элемент 5 – алевролит, песчаник выветрелый с прослоями сажи, глубина залегания 7,60 – 10,50м;

элемент 6 - алевролит выветрелый (элювий) на глубине 9,70 – 13,0м.

Несущими могут быть грунты  2,3,4,5,6 элементов. Строительная категория грунтов при разработке их одноковшовым экскаватором для почвенно-растительного слоя – I,  для суглинка – II /СНиП IV-2-82 т.1/. Рекомендуются преимущественно свайные фундаменты с заглублением острия свай в песчаник или алевролит.

Подземные воды вскрыты  на глубине 3,0м – 3,9м., что соответствует отметкам 220,20 – 202,35м. В весеннее время возможен подъем уровня на на 1.0м. Нормативная глубина промерзания для суглинка - 2.50м  /рекомендации технического отдела ТГИ» Красноярскгражданпроект»/.

Обводненность пород зависит от степени трещиноватости и уменьшается с глубиной. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и частично за счет перелива вод в местах гидравлической связи с вышележащими водоносными горизонтами. Разгружаются воды в речных долинах.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-магниевые, загрязненные, неагрессивные к бетону на всех видах цемента.

Следует отметить, что в поселковой черте имеются выработанные шахты полезных ископаемых, границы которых не определены ввиду отсутствия информации (архивные материалы уничтожены пожаром).

При разработке последующих стадий проектов необходимо проведение изысканий в границах проектирования.

### 1.1.3 Гидрологическая характеристика района проектирования

Гидрография в границах поселковой черты представлена двумя мелкими озерами без названия.

В 2,3 км с юго-запада от поселка протекает ручей Протока - правый приток реки Барга, несущей свои воды в реку Кан, а в 4,4 км  с запада от поселка протекает река Ирша длиной 21км - левый приток реки Большая Камала.

Река Барга является левым притоком реки Кан (бассейн р.Енисей) и впадает в нее на 108 км от устья.

Длина реки Барга равна 56 км, площадь водосбора составляет 308 км2.

Для реки характерно высокое половодье и летние паводки. Максимальный уровень воды 1% обеспеченности по данным Гидрометеорологического центра г. Красноярска – 195,98м БС.* /Створ водопользования расположен в 24,3 км от устья- 1.5 км ниже автомобильного моста через реку на северо-восточной окраине г. Заозерный/.     Половодье обычно наблюдается в конце апреля. С 20 октября по 20 ноября река замерзает и держит лед 170 – 185 дней. В конце апреля начинается ледоход.

В 14,7 км выше по течению от створа «24,3км» находится земляная плотина, образовавшая Баргинское водохранилище с объемом 4,2 млн.м3. При плановых сбросах воды с водохранилища на реке Барга образуются многоярусные наледи, увеличивающие ширину русла /в границах поселка/ на 20 м по сравнению с меженной.

Кроме того  в зимний и весенний периоды р.Барга в г. Заозерный подпирается противоналедной защитой г.Зеленогорска.

На реке Барга находится земляная плотина, образовавшая Баргинское водохранилище с объемом 4,2 млн.м3, находящееся в 2,7км юго-западнее поселка Ирша.

По данным МЧС периодичностью раз в пять лет, в период паводка, разливающимися водами р. Барга частично затапливается жилой сектор близлежащих населенных пунктов - п. Урал и г. Заозерный. Заторы, образующиеся в этот период на Барге, являются следствием антропогенного воздействия на нее и неработоспособностью русла в этот период в силу его недостаточной пропускной способности, т. к. река неглубокая. В результате пойма реки /преимущественно пониженное левобережье/ заливается паводковыми водами, и в отдельных местах русло достигает ширины 600м.

Гидрологические характеристики р.Ирша и руч. Протока отсутствуют ввиду их неизученности.

В границах поселка водотоков нет.

ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОТОКОВ

Таблица № 1.11

| № п\п | Река-пункт | Длина реки от устья до пункта км | Длина реки от истока до пункта км | Длина реки км | Площадь водосбора км2 | Средняя высота стока м | Озер- ность ‰ | Заболо- чен- ность % | Лесис- тость % | Уклон реки ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сред- ний | средне- взвешен- ный |
| 1 | Река Барга | 29 | 27 | 56 | 308 | 297 | менее1 | менее1 | 7 | 2,9 | 1,7 |

РАСХОДЫ  ВОДЫ  И  СЛОИ  СТОКА  ЗА  ПОЛОВОДЬЕ

Таблица № 1.12

| № п\п | Река-пункт, характеристика, год | Дата | Наибольший расход воды и дата м3/с | Продолжи-тельность половодья сут. | Сток половодья в % от годового | Слой стока за половодье мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала поло-водья | макс. расхо- да | окончания половодья | средне- суточн. | сроч- ный | дата срочного расхода |  |  |  |
| 1 | Река Барга | 16.IV 1964 | 27.IV 1964 | 21.V .1964 | 4,40 | 4,40 | 1964 | 36 | 1 | 14 |

МНОГОЛЕТНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЬШИХ ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ

Таблица № 1.13

| Река-пункт | Характеристики паводков | Максимальные расходы воды и слои стока дождевых паводков различной обеспеченности % |
| --- | --- | --- |
|  | за период наблюдений наибольшие | за многолетний период средние |  |
|  | расход м3/сек год | слой стока мм/год | модуль стока л/сек км2 | расход м 3/сек год | слой стока мм/год | модуль стока л/сек км2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Река Барга | - | - | - | 0,22 | 22 | 0,71 | - | -- | - | - | - | - |

### 1.1.4.  Природные минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы в границах проектирования представлены месторождениями глин и суглинков легкоплавких для кирпича, а также залежами пресных подземных вод.

В радиусе 6 км / без учета полезных ископаемых в черте г.Заозерного, расположенного от р.п. Ирша в 4км/ от существующих границ поселка сосредоточены месторождения бурого угля, глин и суглинков легкоплавких для кирпича и залежи пресных подземных вод. Характеристика месторождений и проявлений представлена в табл.1.14.

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича.

Иршинское месторождение, /3М/, расположено вблизи пос. Ирша, в С-З направлении от него и в 3 км от г.Заозерного. Открыто в 1940 году при оконтуривании месторождений угля КГУ. Разведано в 1952 году трестом «Востсибуглеразведка».

Полезной толщей являются лессовидные покровные суглинки четвертичного возраста мощностью 9,7-18,5м, залегающие под почвенно - растительным слоем мощностью 0,3м. Суглинки светло- и темно-бурого цвета, макропористые, с обильным включением белых вкраплений гипса и пропластками мелкозернистого песка. По гранулометрическому составу суглинки классифицируются в основном как средние пылеватые, реже – тяжелые и легкие пылеватые.

В результате лабораторных испытаний  установлена возможность получения из суглинков кирпича обыкновенного марок 100 -150 при температуре обжига не ниже 950С. Полузаводскими испытаниями, проведенными на Ирша - Бородинском кирпичном заводе, подтверждена возможность получения кирпича обыкновенного  марки 100, отвечающего требованиям ГОСТ 530-54. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия эксплуатации благоприятны для разработки открытым способом. Мощность вскрышных пород составляет 0,2-1,0 м, максимальная глубина отработки – 18,5м. Линейный коэффициент вскрыши 1: 5. Запасы суглинков  в качестве сырья для производства кирпича утверждены ТКЗ КГУ в 1953г. по сумме категорий А+В в количестве 1825 тыс. м³ (А-1065, В -760 тыс. м3) /см табл.1.14/. По состоянию на  01.01.2002 запасы без изменений. Месторождение не разрабатывается, является объектом государственного резерва.

Бурый уголь. Заозерновское проявление расположено в 1 км юго-восточнее ж/д станции Заозерная и в 3 км от п. Ирша. Выявлено в 1931г. Востсибуглем установлен пласт угля мощностью 3,0м. Проявление приурочено к Канско-Ачинскому бассейну Рыбинского угленосного района. Проявление не оценено. Качество бурого угля  не изучено. Ресурсы не подсчитывались.

Торф. Проявление Глубоковское (5П) расположено в 6 км юго-западнее п. Ирша. Проявление изучено маршрутно Красноярск край ЗУ в 1936г.

Площадь проявления в границах промышленной глубины торфяной залежи составляет 244 га. Проявление низинного типа. Расположено в пойме р. Камала. Водоприемником является р. Камала., протекающая по торфяному проявлению. Средняя степень разложения торфа - 60%. Мощность торфяного пласта составляет 1,0м.

Прогнозные ресурсы торфа составляют по категории Р1 422 тыс.т.

Камни строительные.

Налобинское проявление 9(П) расположено на правом берегу реки Барга, около д. Налобино, вблизи ст. Заозерная /около железнодорожной магистрали/, в 5км от поселка Ирша.

Проявление известно с давних пор. Песчаники с временным сопротивлением раздавливанию до 1510кг/см². Песчаники пригодны для бута. Проявление не оценивалось, не эксплуатировалось, не лицензировано.

Пресные подземные воды.

Баргинское месторождение (2) расположено в 9 км южнее города Заозерный, в 2км юго-западнее п. Урал, на левом берегу пруда Южный, в 5 км от п. Ирша.

Поисковые работы выполнены в 1989-1991гг. Осиновской партией  ГГП «Красноярскгеология». Площадь месторождения составляет 5км². Подземные воды перспективного водоносного горизонта приурочены к отложениям камалинской свиты. Водовмещающими породами являются песчаники и пласты бурых углей. Глубина залегания горизонта 50-135м. Верхним водоупором служат алевролиты и аргиллиты мощностью 10-30м, нижним водоупором - алевролиты  красногорьевской и переясловской свит. Воды горизонта напорные с величиной напора 50-150м. Запасы воды утверждены ТКЗ ГГП «Красноярскгеология» в 1991г. и по состоянию на 01.01.2002г. по категориям А+В+С1 составляют 6,3 тыс. м³/сут. (А-21,3 тыс. м³/сут., В-2,5 тыс. м³/сут., С1-2,5 тыс. м³/сут.). Месторождение не эксплуатировалось.

Подробную характеристику  эксплуатируемых скважин см. в табл.1.14.

Местоположение близлежащих к поселку  месторождений полезных ископаемых представлено на «Схеме охраны окружающей среды» /М 1:5000/.

Михалевское месторождение 5(М) расположено в 2км от д. Михалевка и в 4,5км от п. Ирша, в долине реки Ирша. Площадь месторождения составляет 4 км².

Подземные воды перспективного водоносного горизонта приурочены также к отложениям камалинской свиты. Водовмещающими породами являются песчаники и пласты бурых углей. Глубина залегания горизонта 50-135м. Верхним водоупором служат алевролиты и аргиллиты мощностью 10-30м, нижним водоупором – алевролиты красногорьевской и переясловской свит. Коэффициенты водопроводимости достигают  500-600 м³/сут. Подземные воды пресные, гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным катионовым составом. По основным параметрам состояние водозабора удовлетворительное. В пробах воды обнаружены значительные концентрации бенз(а)пирена – 15-88*10-6 мг/дм3.

По состоянию на 01.01.2002г. по категориям А+В+С1 составляют 5,5 тыс. м³/сут. (А-1,1 тыс. м³/сут., В-2,2 тыс. м3/сут., С1-2,2 тыс. м³/сут.), С2 - 0,5 тыс. м³/сут.

Прогнозные ресурсы по категории Р1 составляют 6,2 тыс. м³/сут.

Лесные ресурсы. По состоянию на 01.01.2008 г. земли лесного фонда Рыбинского района составляют – 112,3 тыс. га, из которых лесных площадей, покрытых лесом, 108, 7 тыс. га.

Предприятий лесного хозяйства муниципальной формы собственности в Рыбинском районе не имеется. Ликвидный запас в лесах составляет - 293,4 тыс.м. куб.

В границе поселка таковых территорий не имеется.

С южной, юго-западной стороны к поселку примыкает лесной массив, который можно использовать в рекреационном назначении. В черте поселка, окаймляя застройку с южной стороны, расположился небольшой горный массив, покрытый лесом. Среди лесных пород преобладают мягколиственные и присутствуют хвойные породы. В поселке имеется небольшая березовая роща, вписавшаяся в застройку с северной стороны.

Рекреационные ресурсы.  В ресурсно-рекреационной системе Красноярского края Рыбинский район не относится к самым благоприятным, но тем не менее обладает определенными ресурсами для организации и развития массового сезонного кратковременного отдыха. Живописный рельеф, эстетическая  ценность природного ландшафта, наличие дикоросов в окружающих поселок лесах - предпосылки для организации спортивно-оздоровительного отдыха жителей района.

В настоящее время на берегу небольшого озера имеются пляжные площадки, необорудованные и неустроенные. Есть незначительные по площади лесопарковые зоны.

Современная система отдыха населения поселка сложилась на основе использования лучших в природном отношении мест с наиболее благоприятными санитарно – гигиеническими и архитектурно - ландшафтными условиями. Однако собственных баз выходного дня и лыжных баз поселок  не имеет.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ  К ПОСЕЛКУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  И  ЗАПАСЫ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ

Таблица № 1.14

| №п/п | № на плане | Вид полезного ископаемого | Наименование месторождения, проявления | Степень освоения | Масштаб-ность | Едини-ца измерен. | Запасы, учтенные балансом | Запасы, не учтенные балансом | Прогноз-ные ре-сурсы Р1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 8/П/ | Бурый уголь | Заозерновское /проявление/ | резервное | М | тыс.т | Ресурсы не оценивались |
| 2 | 3/М/ | Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича | Иршинское /месторождение/ | резервное | М | тыс. м3 | 1825 |  |  |  | Не оцени-вались |
| 3 | (5П) | Торф | Глубоковское |  | М | тыс.т | 360 |
| 4 | 9/П/ | Камни строительные | Налобинское | резервное |  | тыс. м3 | Ресурсы не оценивались |
| 5 | 2(М) | Пресные подземные воды | Баргинское | резервное | Предельная глубина изучения и добычи- 50-150м, | тыс. м3/сут | 6,3 - Не оцени- вались |
| 6 | 5(М) |  | Михалевское | резервное |  | тыс. м3/сут | 5,5 0,5 6,2 |
| 7 | 3 |  | Д.Михалевка, 2 скв. | Используем. на.глуб150м | Группа скважин | м3/сут | 600 |  |  |  |  |
| 8 | 4 |  | Д.Михалевка, 3 скв. | Используем. на.глуб150м | Группа скважин | м3/сут | 600 |  |  |  |  |
| 9 | 17 |  | П. Ирша 1 скв. | Используем. на.глуб180м | Одиночная скважина | м3/сут | 700 |  |  |  |  |
| 10 | 13 |  | П.Урал 4скв | Используем. на.глуб.150м | Группа скважин | м3/сут | 800 |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  | В 2 км южнее п.Урал 6скв, центр водозабора | Используем. на.глуб.260м | Группа скважин | м3/сут | 6300 |  |  |  |  |

*

### 1.2  Комплексная оценка природных условий

В результате комплексного анализа природно-климатических условий в границах проектирования можно сделать следующие выводы:

- количества осадков, выпадающих за вегетационный период, достаточно для произрастания овощных, зерновых культур и зеленых насаждений;

- вегетационный и безморозный периоды хотя и непродолжительны, но вполне достаточны для роста и развития всех, выращиваемых сельскохозяйственных культур;

- по ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания.

В районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осеннее-зимне-весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 м/сек.

По строительно-климатическому районированию  поселок Ирша расположен в I климатическом районе с подрайоном IВ. Несущими могут быть грунты  2,3,4,5,6 элементов. Строительная категория грунтов при разработке их одноковшовым экскаватором для почвенно-растительного слоя – I,  для суглинка – II /СНиП IV-2-82 т.1/. Рекомендуются преимущественно свайные фундаменты с заглублением острия свай в песчаник или алевролит.

Подземные воды вскрыты  на глубине 3,0м – 3,9м., что соответствует отметкам 220,20 – 202,35м. В весеннее время возможен подъем уровня на 1.0м.

Нормативная глубина промерзания для суглинка - 2.50м.

Высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов.

На основании проанализированных данных климатические условия района можно признать достаточно благоприятными для постоянного проживания населения  и отнести их к комфортным.

Неблагоприятными для освоения территории факторами физико - геологического характера является наличие шахт, образованных при добыче месторождения бурого угля в 50-х годах в пределах существующей застройки.

К неблагоприятным гидрохимическим факторам отнесено наличие в подземных водах Баргинского месторождения значительных концентраций бенз(а)пирена.

В результате анализа природных минерально-сырьевых ресурсов выделены  приоритетные направления для освоения глин и суглинков легкоплавких для кирпича, а также пресных подземных вод /см табл.1.15/.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Таблица № 1.15

| № п/п | Наименование полезного ископаемого | Полезное назначение ископаемого | Область применения | Возможная организация производства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича | как основная составляющая при производстве кирпича, как строительный и поделочный материал | в отрасли капитально-го строи-тельства, в гончарном производ-стве | Предприятие по добыче и переработке сырья (кирпичный, керамический завод, гончарное производство) |
| 2 | Торф | В виде различной торфяной продукции для обеспечения бездефицитности гумуса в почве: - специальные грунты для тепличных хозяйств; - жидкие, порошкообразные, торфогуминовые удобрения; - органические гранулирован-ные и органоминеральные смеси; - субстраты; - мелиоранты и др. | в отрасли сельского хозяйства | Предприятия по добыче, переработке и реализации |
|  |  | - торфяной бертинат- для восстановления загрязненных водных поверхностей; - волокнистые высокопористые фильтрующие материалы - в доочистке ливневых и сточных вод на локальных очистных сооружениях; - воск из торфа – заменяет стеарин в формах для точного литья, используется для полировочно – предохрани-тельных составов обувных кремов, технической бумаги, лаков, в парфюмерной про-мышленности /мыло, шам-пуни,кремы/,медпрепаратах. | в других отраслях народного хозяйства | Предприятия по добыче, переработке и реализации |

Окончание таблицы № 1.15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Бурый уголь | как вид топлива | ЖКХ, отрасль топливно-энергетическая | Предприятие по добыче и поставке сырья |
| 4 | Пресные подземные воды | для питьевого водоснабжения подземные воды подстилающих песчаников, для производствен-но - хозяйственных нужд - дренажные | во всех отраслях страны | Расширение деятельности действующе-го предпри-ятия |

1.3 Селитебная территория, промышленно - коммунальные зоны

и спецтерритории

## 1.3.1 Существующее положение

Рабочий поселок Ирша по Закону Красноярского Края от 18.02.2005 г. № 13-3019 входит в состав района, является городским населенным пунктом и имеет границу поселения.

Население р.п. Ирша на начало проектирования - 1588 человек. Территория в границах поселения – 1937,0 га.

Транспортно-географическое положение р.п. Ирша благоприятное - близость транспортных магистралей, удобные транспортные связи.

Транспортные коммуникации МО Рыбинский район Красноярского края  представлены железнодорожной и автомобильной магистралями.

Расстояние до административного районного центра г. Заозерного 5 км.

Поселок находится в центральной освоенной части Рыбинского района, имеет хорошую транспортную связь круглогодично, как с районным центром г. Заозерным, г. Бородино, так и с краевым центром. Транспортное сообщение с населенным пунктом осуществляется по  автомобильным дорогам с выходом на федеральную трассу М-53.

Рабочий посёлок Ирша возник для обслуживания предприятий  угольнодобы-вающей промышленности. В связи с прекращением добычи (иссякли запасы угля) на угольно-добывающих разрезах вблизи поселка прекратили свою деятельность и градообразующие предприятия, основная часть трудоспособного населения которого высвободилась, создав напряженную социально-экономическую обстановку в посёлке.

Средняя обеспеченность жилищным фондом по поселку – 17,6 м²/чел. Этот показатель ниже среднего общекраевого показателя по городским населенным пунктам - 21,7 м²/чел (на 01. 01. 09 г.) и не достигает социальной нормы 22м²/чел. по Закону красноярского края.

Основными проблемами социально-экономического развития поселка на данный момент являются:

- недостаточное развитие экономической базы;

- низкая занятость населения трудовой деятельностью, отсутствие промышлен-ных и коммунальных  предприятий, занятость только в сферах обслуживания и то частично;

- неудовлетворительное состояние жилищного фонда;

- недостаточное развитие социально-бытового обслуживания и коммунальной инфраструктуры.

Помимо основных объектов обслуживания, приведенных в экономическом анализе (том1) существуют также:

- объекты краевого значения:

1)  ГОУ «ПУ-68 им. В.П. Астафьева» число учащихся 362 человека, основной корпус 3-х этажный капитальный 1980 г. постройки площадь здания 1143 м², объем 4002 м³; а так же общежитие 5 эт. капитальное, котельная, гараж, корпус лабораторно-практических занятий. На базе ПУ существует филиал Дивногорского гидроэнергетического техникума число учащихся 124 человека;

2) КГУЗ ККПТД № 6 (Противотуберкулезный диспансер) число лечащихся 65 чел., рассчитан на 60 коек, лечебный корпус находится в удовлетворительном состоянии площадь здания 1502 м², объем 5141 м³.

- ветеринарный участок расположен по адресу ул. Победы,4/1- отдельно стоящее приспособленное здание площадь здания 151 м², объем 766 м³;

- Иршинский участок ООО «УТС», расположен в одном здании с амбулаторией;

- пожарная часть № 88 ГУ «ОФПС-8» по ул. Садовой, 22 имеющая 4 пожарные машины, техническое состояние объекта неудовлетворительное, износ основных фондов 80 %.

Застройка поселка неорганизованная (разбросанная), вытянутая вдоль несуществующей железнодорожной ветки (сохранилась только насыпь ж/д пути демонтированы), которая проходила через застройку и разделила ее на две части - отсутствие пространственной организации коммунальных зон, наличие свободных, заброшенных территорий, появившихся в результате ликвидации предприятий вследствие экономического кризиса.

Жилая застройка характеризуется в основном мелкой сетью кварталов с преобладанием одноэтажных, некапитальных, с приусадебными участками домов, много строений из которых находится в плохом техническом  состоянии.

Промышленно-коммунальные площадки с юго-западной стороны поселка, в настоящее время не используются по прямому назначению, заброшены и пустуют. Бывшая шахта Ирша – Бородинского разреза, образованная внутри застройки с севе-ровосточной стороны, на сегодняшний момент выработана. Границы разработок утеряны вследствие пожара.

В границе поселения находится два Краевых предприятия -  племенная станция, которая действует и семенная станция.

Основными недостатками застройки являются:

Баланс территорий поселка и его характеристики представлен в таблице 5.1 тома 1 «Архитектурно - планировочное решение».

В настоящее время функционирующих предприятий в поселке нет

Оценка существующего положения спецтерриторий позволяет сделать вывод:

- местоположение кладбищ благоприятное / географическое расположение с соблюдением санитарно-защитных норм/;

- выделение территории для захоронения твердых бытовых отходов неудачное - захоронение ТБО выражается  неорганизованным сваливанием отходов в березовую рощу; СЗЗ зона накладывается на жилую застройку

Схема планировочных ограничений, выполненная в составе проекта, позволяет  сделать вывод, что большинство территорий, неблагоприятно рассредоточившихся в теле жилой застройки, существует там преимущественно не нарушая требований ныне действующих СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03, благодаря их бездействию и требует их упорядочения.

1.3.2 Проектное планировочное решение

Перспективное расчетное население по генеральному плану составит:

- на 1 очередь – 1800 человек;

- на расчетный срок – 2050 человек.

Получит дальнейшее развития жилищное, культурно-бытовое и производственное строительство.

Настоящим проектом генерального плана р.п. Ирша  были намечены и решены следующие основные задачи:

- Упорядочение планировочной структуры села на основе сложившейся системы кварталов.

- Выравнивание, упорядочение главных магистралей и улиц местного значения.

- Улучшение качества жилищного фонда. Строительство новых домов взамен ветхого жилья.

- Развитие инфраструктуры общественных центров в районах сложившейся жилой застройки. Формирование системы поселкового центра.

- Реконструкция и модернизация системы инженерного оборудования.

- Упорядочение расположения промышленно-коммунальных предприятий  на территории села.

- Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования.

Основными направлениями территориального развития приняты:

- западное, юго-западное и северное -  для размещения жилищного строительства на расчетный срок;

- северное  - для организации промышленной зоны с резервными площадками на расчетный срок.

Архитектурно- планировочная структура р.п. Ирши, предлагаемая проектом генплана, определена современными градостроительными требованиями, макси-мальным учётом всех влияющих на организацию застройки факторов, а именно: климатических особенностей, ландшафта, инженерно-геологической характеристики площадки, экономичности использования территорий, а также сложившейся плани-ровочной ситуации.

Предлагаемые планировочные преобразования территории базируются на основе градостроительного анализа территории  и осуществляются  посредством комплексной реконструкции существующей застройки в сочетании с освоением новых площадок, созданием в райцентре  развитой инфраструктуры  - для обеспечения  наилучших условий проживания.

Проектом  предлагается:

- на освободившихся территориях разместить на перспективу развития зоны жилой усадебной застройки;

- на территории коммунальной зоны предлагается создать свое производство продук-тов питания, т.е. мини-предприятий  пищевой промышленности (молочное и хлебо-пекарное производство), а также предприятий малого и среднего бизнеса;  предложено не только производство, но и реализация собственной продукции на территории посёлка.

Основными  планировочными осями остаются  магистральные улицы  -                                 (главные въезды в посёлок), вдоль которых предлагается развивать  общественный центр.

В  проектируемой парковой зоне размещается спортивно-оздоровительный комплекс для активного отдыха, включающий стадион с трибунами, спортзал, плавательный бассейн, спортивную школу т. д.  Кроме активного отдыха, предлагается создание условий для  пассивного созерцательного отдыха – прогулочные аллеи, беседки, павильоны, площадки для отдыха родителей с детьми, а также  пляжного отдыха на озере.

Гаражи, хозпостройки в кварталах усадебной застройки предусмотрены непосредственно на приусадебных участках.

Основными складскими объектами поселка являются оптовые склады торговли, хранилище для овощей и фруктов, холодильники, склады строительных материалов и твердого топлива.

Территории, необходимые для складов поселкового значения определены по нормативным показателям СНиП 2.07.01-89*, исходя из полного обеспечения потребностей населения поселка в потребительских товарах (таблица № 1.16).

Расчет вместимости  и площади участков складов поселкового значения

Таблица № 1.16

| № | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь складов, м2 | Площадь уч-ка, га | Площадь складов м2 | площадь уч-ка, га |
|  |  | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. населт.ч.м2 | расч. на 1т.ч., м2 | треб. на расч. население | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел. м2 | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Склады продо-вольственных товаров | 77 | 138,6 | 310 | 0,06 | 77 | 157,8 | 310 | 0,06 |
| 2 | Склады непродо-вольственных товаров | 217 | 390,6 | 740 | 0,14 | 217 | 444,6 | 740 | 0,15 |
| 3 | Распределитель-ные холодильники | 27 | 48,6 | 190 | 0,04 | 27 | 55,4 | 190 | 0,04 |
| 4 | Фруктохранилища | 17 | 30,6 | 1300 | 0,23 | 17 | 35,0 | 1300 | 0,27 |
| 5 | Овощехранилище | 54 | 97,2 | 1300 | 0,23 | 54 | 110,7 | 1300 | 0,27 |

Окончание таблицы № 1.16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Картофелехранилища | 57 | 102,6 | 1300 | 0,23 |  | 117,0 | 1300 | 0,27 |
| 7 | Склады строительных материалов | - | - | 300 | 0,05 | - | - | 300 | 0,06 |
| 8 | Склады твердого топлива с использованием угля | - | - | 300 | 0,05 | - | - | 300 | 0,06 |
|  | Итого: | 449 | 808,2 | 5740 | 1,03 | 449 | 920,5 | 5740 | 1,18 |

### 1.4 Комплексная оценка территории

Комплексная оценка природно-климатических, минеральных ресурсов в сово-купности с наличием свободных трудовых ресурсов позволяет сделать вывод: в по-селке имеется незначительный потенциал для добычи и переработки минераль-ных ресурсов, необходимых в современных рыночных условиях  отраслям капи-тального строительства, а также для организации производств продукции, вост-ребованной другими отраслями экономики страны, но учитывая близкое распо-ложение районного центра, имеющийся ресурсный потенциал рассмотрен, как сырье для запланированных к развитию предприятий города Заозерный.

Комплексный анализ источников загрязнения окружающей среды в рассматри-ваемом поселке позволил выделить основные объекты - загрязнители, которые представлены в таблице /см. табл.1.17 /.

СВОД – АНАЛИЗ  ИСТОЧНИКОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Таблица № 1.17

| № п/ п | Источник загрязнения | Характер выпускаемой продукции | Загрязнение компонента окружающей среды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | воздушного бассейна | водного бассейна | раститель-ности | почв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельные, работающие на твердом топливе | отопительные коммунальные услуги | Выбросами из дымовой трубы | - | Через атмосф. выбросы | Твердые про-изводствен. и бытовые отх. | (Существ.) Контроля нет |
| 2 | Краевая племенная станция | Развод племенных животных | Выделениями от животноводческой деятельности |  |  | Производст-вен. и бытовые отходы |  |
| 3 | Электроподстанция | Выработка электроэнергии | - | - | - | - | (Существ.) Источник шума, ЭМИ |
| 4 | Производственная зона СПТУ | Услуги образования, производственная дея-тельность незначительная | Выбросы от аэрацион. фонарей | - | - | Твердые про-изводствен. и бытовые отх. | (Существ.) Контроля нет |
| 5 | Автомобильный транспорт/ личный и транзитный/ | - | Выбросами от авто-транспорта | При мой-ке машин | Через атмосф. выбросы | - | Источник шума |
| 6 | Кладбище действующее | Захоронение трупов | - | Инфильт в грунто-вые воды | Нарушен. почвен. покрова | При захор. заразно- больных | ( (Существ.) Располож. вне жилой зоны в 82м. |
| 7 | Свалки для твердых отходов несанкционированные | Складирование отходов | Летучими органи-ческ. веществами | Инфильт в грунто-вые воды | Нарушен. почвен. покрова | Все виды отходов | Вне жилой зоны, СЗЗ не выдержана |

Продолжение табл. № 1. 17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ветеринарный участок | Ветеринарные услуги | - | - | - | Отходы деят-ти | В жилой зоне, СЗЗ не выдержана |
| 9 | СТО | Ремонт автотранспорта | Выбросами от авто- транспорта | Стоки при мойке терри-тории, авто-мобилей | - | Твердые производст-вен. и быто-вые отходы | (Проектир.) |

*

## ГЛАВА II . МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОХРАНЕ

## ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 Охрана воздушного бассейна

2.1.1 Оценка существующего состояния воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна охарактеризовано по данным стационарных

наблюдений Красноярского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей    среды с региональными функциями (ЦГМС – Р). Среди 42 административных районов края Рыбинский район отмечен как средний по величине валовых выбросов  вредных  веществ в атмосферу. Краткая характеристика их годовых объемов по району и близле-жащему городу Заозерный /за 2008год/ представлена в таблицах 2.1-2.2:

КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ЗВ) В АТМОСФЕРУ

Таблица № 2.1

| Пункт наблюдения | Количество источников выбросов загрязняющих веществ | Количество загрязняющих веществ от стационарных источников. тыс.тонн | В том числе выброшено без очистки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч.органи-зованных ис точников |  | всего | в т.ч.органи-зованных ис точников |
| Рыбинский район | 196 | 147 | 2,3 | 1,3 | 0.9 |
| г.Заозерный | 76 | 54 | 1,6 | 0,6 | 0,5 |

ВЫБРОСЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Таблица № 2.2

| Пункт наблю- дения | Всего /тонн/ | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | твердых | газообраз-ных и жидких | из них |
|  |  |  |  | диоксид серы | оксид углерода | оксид азота | углеводо-роды без ЛОС |
| Рыбинский район | 1810 | 460 | 1350 | 149 | 765 | 112 | 249 |
| г.Заозерный | 1156 | 402 | 754 | 114 | 519 | 90 | - |

Фоновое состояние воздушного бассейна по последним  данным территориаль-ного центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ГУ Красноярский ЦГМС – Р) оценено в таблице 2.3. Загрязнение колеблется в пределах от 0,34ПДК до 0,59ПДК. Это позволяет  оценить состояние воздушного бассейна как  «благоприят-ное».

Основными источниками существующего загрязнения атмосферы являются:

- трубы и аэрационные фонари  производственной зоны СПТУ;

- краевая племенная станция;

- открытые склады коммунально – складских территорий;

- котельные, работающие на твердом топливе;

- трубы индивидуальных жилых домов;

-  личные легковые автомобили.

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Таблица № 2.3

| № п/п | Наименование ингредиента | Фоновый уровень мг/м3 | Предельно- допустимая концентрация мг/м3 | Оценка загрязнения /доли ПДК/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 0,170 | 0,500 | 0,34 |
| 2 | Диоксид серы | 0,015 | 0,030 | 0,50 |
| 3 | Оксид углерода | 1,500 | 3,000 | 0,5 |
| 4 | Диоксид азота | 0,050 | 0,085 | 0,59 |

Все /за исключением кладбища/  источники загрязнения окружающей среды в рассматриваемом поселке являются и основными источниками загрязнения атмосферы /см. табл.1.17 /. По составляющей «теплоисточники» они охарактеризованы в таблице 2.5.

Основными зонами наиболее интенсивного пылевыделения являются дымовые трубы котельных.

Немалый вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят низкие источники – дымовые трубы индивидуальных жилых домов и личные автомобили.

При численности постоянного населения в районе - 34,7 тыс. человек – обеспе-ченность автомобилями на 1 тыс. жителей составляет 338единиц. Т.к. в поселке Ирша проживает 1,442 тыс. человек, количество личного транспорта около 490 единиц.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА /ТЕПЛОИСТОЧНИКИ/

Таблица № 2.4

| № п/п | Котельная /наименование, местоположение, мощность/ | Параметры трубы м | Тип и количество котлов | Сте- пень износа | Год построй-ки | Ингредиенты, выбрасываемые в атмосферу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная СПТУ Фактич.-0,46 Гкал/час Ул. Студенческая 7 | Металлич.: Н=30м, Ду=0,7м | 3шт.: КЕ -6,5/14 | 20 % | 1984 | Пыль неорганическая, ангидрид сернистый, диоксид азота, оксид углерода. | б\очистки |
| 2 | Котельная поселковая Ул.Кооперативная 24 | Металлич.: Н=30м, Ду=0,7м | 2 шт. ТМ-803-01-64 | 70% | 1940 |  | б\очистки |
| 3 | Котельная тубдиспансера | Металлич |  | 50% |  |  | б\очистки |

2.1.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для повышения уровня благосостояния населения поселка, а также улучшения состояния его воздушного бассейна генеральным планом предусмотрена частичная централизация теплоснабжения /новой проектируемой застройки/. Источники загрязнения окружающей среды поселка на перспективу его развития по классу «теплоисточники» с перечнем природоохранных мероприятий на них приведены в табл.№ 2.5.

Источниками загрязнения атмосферы будут являться существующие источники, а также проектируемые - производства с деятельностью 4 и 5 классов опасности, наиболее крупное из которых – карьер по добыче суглинков.

Рождение новых предприятий допустимо по проектам, включающим в комплект проектной документации раздел «Охраны окружающей среды», предусматривающий эксплуатацию объекта с учетом осуществления необходимых природо-охранных мероприятий.

В целях снижения воздействия выбросов на окружающую среду на действующих источниках необходимо на первую очередь и перспективный период развития поселка проведение природоохранных мероприятий.

Проектом рекомендовано:

1. Руководству ведомств существующих котельных:

а) на первую очередь развития поселка

- установить систему очистки на дымовых трубах теплоисточников;

- осуществить капитальный ремонт действующих сохраняемых котельных.

2. Владельцам передвижных источников загрязнения:

- перевести транспортные средства на газовый вид топлива.

Предпринимаемые генпланом планировочные мероприятия, включающие упорядочение  существующих производственных территорий, организацию промышленно – коммунальной зоны с учетом розы ветров, а также организацию санитарно - защитных зон немногочисленных предприятий /см. Схему ПСОС/, безусловно улучшат состояние воздушного бассейна в жилых зонах поселка и в комплексе с выполнением рекомендаций генплана сохранят состояние воздушного бассейна на благоприятном уровне.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА /ТЕПЛОИСТОЧНИКИ/

Таблица № 2.5

| № п/п | Котельная /наименование, местоположение, мощность/ | Технические мероприятия | Ингредиенты, выбрасываемые в атмосферу | Природоохранные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная СПТУ Фактич.-0,46 Гкал/час Ул. Студенческая 7 | Капитальный ремонт | Пыль неорганическая, ангидрид сернистый, диоксид азота, оксид углерода. | Оборудование батарейными циклонами С 98% очистки |
| 2 | Котельная поселковая Ул.Кооперативная 24 | Реконструкция |  | Оборудование БЦ с Коч = 0,98 |
| 3 | Котельная тубдиспансера | закрытие |  |  |

2.2 Охрана водного бассейна

2.2.1 Оценка существующего состояния водного бассейна

В настоящее время на рассматриваемой территории водозабор пресных вод осуществляется из 2 одиночных скважин для хозяйственно – питьевого и производственно – технического водоснабжения поселка. Скважиной СПТУ поселок пользуется только в летнее время. Из водозаборных скважин по водопроводным сетям вода поступает на подкачивающую насосную станцию или в  водонапорные башни, откуда направляется к потребителям. Водозаборные сооружения старые, износ основного оборудования составляет 80%, что при эксплуатации сопровождается нередкими порывами сетей и авариями. Зоны санитарной охраны водозаборов отсутствуют. Имеется магистральная водопроводная сеть, транспортирующая питьевую воду из п.Урал в Бородино, проходящая через поселок Ирша. По поселку рассредоточено более 20 водозаборных колонок.

Состояние подземных вод не изучено, не контролируется. По результатам  изысканий отдельных объектов, построенных в г. Заозерный, находящихся в 4 км от Ирши, можно отметить, что подземные воды вскрыты на глубине 3,0м. В весеннее время возможен подъем уровня на 1,0м. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно - магниевые, местами гидрокарбонатно - кальциевые, загрязненные, неагрессивные к бетону на всех видах цемента. Грунтовые воды в Ирше залегают от поверхности земли ниже, чем в Заозерном, о чем свидетельствует отсутствие заболоченных территорий.

Поверхностные воды в границах поселка представлены  двумя озерами. Озера заилены. Преимущественно используются для водопоя скота. Питание озер осуществляется за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.

Река Барга и ее приток  - ручей Протока протекают с западной стороны от поселка,  а река Ирша – с восточной стороны от него. Состояние этих вод также изучено слабо, ручьев и озер не изучены вовсе. Характеристики рек приведены в разделе «Природные условия» /см.табл 1.11-1.12/. Ежегодно прибрежная зона реки Барга затапливается паводковыми водами.

На  38 км от устья р. Барги ( в 2.5 км от п. Ирша) в п. Урал расположено Баргинское водохранилище, регулирующее паводковые воды, НПГ которого находится на уровне 228м. Средний уклон реки - 6%. Средневзвешенный - 4%. По данным Красноярского Гидрометеорологического центра / ЦГМС-Р/ наивысший уровень воды 1% обеспеченности равен 209,78м. Зона затопления 1% паводковыми водами не доходит до границ муниципального образования.

Источниками загрязнения водного бассейна в поселке /см.табл.1.16/ являются все потребители, как жители поселка, так и немногочисленные предприятия, и организации, имеющие жидкие отходы и сбрасывающие их в септики и выгребные ямы. Имеется одна короткая линия канализации, отводящая жидкие отходы в септик, из которого они периодически откачиваются и вывозятся на санкционированную неорганизованную свалку твердых отходов. Путем инфильтрации отходы попадают  в грунтовые воды, естественно их загрязняя.  Инфильтрационным путем происходит загрязнение грунтовых вод в местах неорганизованных свалок, через которые проходят дождевые и талые воды.

Местоположение свалки представлено на схеме планировочных ограничений.  Следует отметить ее расположение в границах выработанных угольных шахт, что негативно сказывается на состоянии грунтовых и подземных вод. Оценка степени загрязнения вод в проекте не представлена ввиду отсутствия таковых исследований.

2.2.2 Мероприятия по охране водного бассейна

В целях охраны водного бассейна проектом рекомендуется  ведение монито-ринга водного бассейна,  как поверхностного так и подземного, мест складирования  и захоронения жидких и твердых отходов и регулярное осуществление периодического контроля вод и сточных, и чистых.

В генплане разработана схема централизованного водоснабжения поселка с кана-лизованием  его бытовых и производственных стоков в предусмотренные проектом септики (см. схему инженерной инфраструктуры) с последующим вывозом  жидких отходов на канализационные очистные сооружения города Заозерный. Объем стоков  на 1 очередь составит 324 м3/сут.; на расчетный срок – 369м3/сут.

В проекте учтены водоохранные зоны существующих водотоков и определены ВОЗ озер /см. схемы планировочных ограничений и существующего состояния окружающей среды – ПОиССОС и ее прогнозируемого состояния - ООС/, размеры которых представлены в таблицах 2.7 - 2.8.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации в этих зонах запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- захоронение скота;

- погребение умерших;

- захоронение любых отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, живых организмов;

- движение и стоянка транспортных средств;

В границах водоохранных зон выделены прибрежные защитные полосы шириной 50 м от береговой линии, на которых введены дополнительные ограни-чения хозяйственной деятельности, а именно запрещены:

- распашка земель;

- размещение  отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Для предотвращения загрязнения питьевой воды в генплане организованы зоны санитарной охраны первого и второго пояса водозаборных скважин и водонапорной башни /см.схему ПСОС/, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110 – 02  и составляют: /см.таблица № 2.9/.

ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ВОДОТОКОВ

Таблица № 2.7

| № п/п | Наименование водотока | Длина, км | Водоохранная зона | Приток реки | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ширина м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Река Барга | 56 | 200 | Река Кан | левый |
| 2 | Река Ирша | 21 км | 100 | Большая Камала | левый |
| 3 | Ручей Протока | менее 10 км | 50 | Река Барга | правый |

ВОДООХРАННЫЕ  ЗОНЫ  АКВАТОРИЙ

Таблица № 2.8

| № п/п | Наименование акватории | Водоохранная зона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина м | площадь га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Озеро б/н (северное) | 50 | 0,22 | Рекреационного назначения |
| 2 | Озеро б/н (южное) | 50 | 0,34 |  |

Зоны санитарной охраны источника хозпитьевого водоснабжения включают три пояса:

I пояс - зона строгого режима;

II пояс - зона ограничений;

III пояс - зона ограничений и регулирования.

Территория I пояса ограждается по суше забором по столбам высотой не менее 2 м. Вдоль границы устанавливаются указатели с надписью «Запретная зона».

На территории зон II и III поясов в характерных точках устанавливаются столбы - указатели с перечнем запрещенных мероприятий. В каждом из поясов, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению во-допроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- выпас скота, расположение стойбищ и животноводческих ферм, сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и прочих загрязнений;

- расположение зданий, не оборудованных канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица № 2.9

| № п/п | Источник водоснабжения | Зона санитар-ной охраны 1 пояса | Зона санитарной охраны 2 пояса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | га | м | га |  |
| 1 | Водозаборная скважина №1 | 30 | 0,28 | 200 | 12,52 | Хозяйственно - питьевое назначение |
| 2 | Водозаборная скважина №2 | 30 | 0,28 | 200 | 12,52 |  |
| 3 | Водонапорная башня №1 | 10 | 0,0313 | 30 | 0,7814 |  |
| 4 | Водонапорная башня №2 | 10 | 0,0313 | 30 | 0,7814 |  |

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- своевременно выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением поч-венного покрова, производить при обязательном согласовании с центром госу-дарственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запретить закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработку недр земли.

- не допускать размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- предприятиям и производствам, адресно  находящимся в данных зонах, разра-ботать водоохранные мероприятия, обеспеченные источниками финансирования и согласованные с центром государственного санэпиднадзора;

- при отведении территории под строительство или перепрофилирование действующих предприятий согласовывать степень опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- работы по добыче песка, гравия, в пределах ЗСО производить лишь при обосновании и согласовании с органами государственного санэпиднадзора;

- запретить сброс промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и ливневых сточных вод;

- осуществлять регулярную зачистку от загрязненного снега и отходов промдея-тельности территорий, находящихся в ЗСО.

В этих зонах не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Обязательны выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Организациям, контролирующим  ныне состояние питьевой воды: Ачинскому филиалу «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» и Испытательному лабораторному центру «ЦГиЭ» рекомендуется выполнять химические анализы и микробиологические исследования питьевой воды не периодически и выборочно, а систематически и на всех водозаборах  поселка, включая колодцы и колонки.

Т.к. экономическое развитие поселка предполагает освоение природных месторождений и проявлений полезных ископаемых, в случае вскрытия водоносных горизонтов при использовании недр, целесообразно принять меры по охране подземных водных объектов.

В границах поселковой черты выполнена схема вертикальной планировки и инженерной подготовки поселка, в которой  все стоки поверхностных и талых вод с асфальтированных территорий, преимущественно по открытой системе отвода, собираются и отводятся на локальные очистные сооружения. В целях охраны вод от загрязнения проектом предусмотрено четыре  локальных очистных сооружений ливневых стоков закрытого типа для полной очистки собранных поверхностных загрязненных вод, которые впоследствии, очищенные, сбрасываются:

- с №1- в р.Барга;

- с №2 – в оз.северное;

- с №3 – в оз. южное;

- с №4 – в р. Ирша.

В целях охраны водного бассейна необходим периодический контроль состояния поверхностных и подземных вод со стороны ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

Проектом рекомендовано:

- проведение исследований состояния поверхностных и подземных вод и в первую очередь – питьевой воды на всех водозаборных скважинах;

- разработка проекта ЗСО источников водоснабжения (водозаборных скважин №1, 2);

- организация зон санитарной охраны первого пояса водозаборных скважин и водонапорных башен;

- формирование водоохранных зон акваторий и водотоков;

- выделение прибрежных защитных полос шириной 50 м от береговой линии;

- реконструкция и модернизация существующей системы инженерного оборудования ЖКХ поселка;

-  предприятиям существующим и вновь организовывающимся необходимо очищать производственные и поверхностные стоки на локальных очистных сооружениях.

# ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА

# Таблица № 2.9

| № п/п | Источник загрязнения вод и его местоположение | Источники водоснабжения предприятий, объектов | Условия сбора жидких отходов, пути загрязнения | Условия удаления жидких отходов | Оценка сбра-сываемых стоков | Выводы и рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предприятия | Из водозабор-ных скважин по водосточн. сетям |  | Сброс в выгреб | крайне неблагопри-ятно | Установка герметичных септиков |
| 2 | Полублагоуст-роенные объекты ЖКХ поселка Ирша | Водозаборные скважины | Септики | Вывоз на свалку твердых отходов | неблагопр. | Экспертизирование септи-ков и ликвидация не соот-ветствующих требованиям СанПиН |
| 3 | Свалка для ТБО | - | Грунтовые воды загряз-няются при инфильтра-ции в них дождевых и талых вод, проходящих ч/з свалку | Распрост-ранение с F=1,4га | неблаго-приятно- место складирования ТБО- вырабо-танные уголь-ные шахты | Закрытие и рекультивация свалки |
| 4 | Кладбище |  | Грунтовые воды загряз-няются при инфильт-рации в них продуктов разложения трупов | Стоков нет. | Расположено в 82м от жилья (СЗЗ - 100м) –усл.благоприят | Формирование СЗЗ в 100м. Запрещение захоронений в северной и северо- западной части кладбища. |
| 5 | Благоустроен-ные объекты ЖКХ (проекти-руемые) | Из взб.скважин | В канализационную систему | В септики | На кан. очистн. соор. г.Заозерный | Строительство канализа-цион. очистных сооружен. в г. Заозерный |

2.3 Охрана почв

2.3.1 Оценка существующего состояния почв

Площадь территории МО  п. Ирша, в состав которого входит рабочий поселок, по обмеру чертежей генерального плана равна 1937,0 га. Граница населенного пункта составляет 300,6 га.

ТЕРРИТОРИИ  МО ИРША ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Таблица № 2.10

| № п/п | Территории | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1. | Сельскохозяйственного использования (огороды и другие цели) – всего в т.ч.: | 541,7 | 28,0 |
|  | -племенная станция | 349 | 18,0 |
| 2. | Под застройкой без резервных территорий (жилая застройка, общественно-деловая, озеленение общего пользования, улицы и т.д.) – всего в т.ч.: | 206,1 | 10,6 |
|  | - жилой | 139,0 | 7,2 |
|  | - общественно-деловой | 10,6 | 0,5 |
|  | - озеленением общего пользования | 0,2 | 0,01 |
|  | - улицами, проездами | 42,6 | 2,2 |
|  | - промышленно-коммунальной, складской и инженерно-технических сооружений | 13,7 | 0,7 |
| 3. | Прочие территории – всего, в т.ч.: | 1189,2 | 61,4 |
|  | - поселковый лес и растительность | 279,5 | 14,4 |
|  | - защитное озеленение | 7,4 | 0,4 |
|  | - под водой | 0,6 | 0,03 |
|  | - под дорогами | 8,5 | 0,4 |
|  | - нарушенные – карьеры | 2,0 | 0,1 |
|  | - свалки | 1,4 | 0,07 |
|  | - кладбище | 2,3 | 0,1 |
|  | - не вовлеченные в градостроительство (природный ландшафт, болота, неудобицы) | 887,5 | 45,9 |
|  | Итого: | 1937,0 | 100,0 |

ТЕРРИТОРИИ  РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ИРША ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Таблица № 2.11

| № п/п | Показатели | Современное использование | По генплану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | %% | на 1 очередь | на расчетный срок |
|  |  |  |  | га | %% | га | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общая площадь территорий в пределах границы -всего в том числе: | 300,6 | 100,0 | 414,1 | 100,0 | 414,1 | 100,0 |
| 1.1. | Территории жилой застройки усадебного типа – всего | 133,8 | 44,5 | 141,2 | 34,0 | 181,0 | 43,7 |
| 1.2. | Территории общественно-деловой застройки – всего | 7,3 | 2,4 | 7,9 | 2,0 | 9,1 | 2,2 |
| 1.3. | Территории озеленения общего пользования – всего в т.ч.: | 0,2 | 0,07 | 4,0 | 1,0 | 32,9 | 8,0 |
|  | – парки, бульвары, скверы | 0,2 | 0,07 | 4,0 | 1,0 | 15,1 | 3,6 |
|  | - санитарно-защитное озеленение | - | - | - | - | 17,8 | 4,4 |
| 1.4. | Территории лесопарков – всего | - | - | - | - | 13,3 | 3,2 |
| 1.5. | Территории улиц, проездов | 42,6 | 14,2 | 56,5 | 13,6 | 70,8 | 17,1 |
| 1.6. | Территории производственно -коммунальные, складские и инженерно-технических объектов – всего | 1,8 | 0,6 | 3,6 | 0,9 | 7,4 | 1,8 |
| 1.7. | Территории с/х использования (огороды и другие цели) – всего | 17,0 | 5,7 | 14,2 | 3,4 | 3,5 | 0,8 |
| 1.8. | Территории прочие: | 97,9 | 32,5 | 186,7 | 45,1 | 96,1 | 23,2 |
|  | - поселковый лес и растительность | 2,8 | 0,9 | 23,0 | 5,6 | 9,7 | 2,3 |
|  | - под дорогами | 4,3 | 1,4 | 4,3 | 1,0 | 2,1 | 0,5 |
|  | - под водой и пляжем | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
|  | - нарушенные (карьеры) | 1,2 | 0,4 | - | - | - | - |
|  | - рекультивируемые | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - |
|  | - иные территории (невовлеченные в градостроительную деятельность, природный ландшафт, неудобицы, резерв для застройки и др.) | 89,0 | 29,6 | 157,6 | 38,1 | 83,7 | 20,3 |

По современной структуре использования земель в границах поселения можно сделать вывод, что под застройкой занято всего 10,6 %, под сельскохозяйственным  использованием – 28%,  из которых более половины- земли сельхозпредприятий (Краевой племенной и семенной станции), а  61,4 % приходится на иные и прочие  территории.

Почвенный покров рассматриваемого района характеризуется неоднородно-стью, выражающейся в морфологических и физико – химических свойствах почв. Сильно расчлененный рельеф и активная деятельность ветра – причина формирования почв различной мощности гумусовых горизонтов, различного естественного плодо-родия.

Территория расположена в двух почвенно-географических зонах, характеризу-ющихся несколько  различными условиями создания почвенного покрова. Основная часть проектируемого района находится в лесостепной зоне среднесибирской про-винции серых лесных почв, выщелоченных и обычных черноземов.

Серые лесные почвы сформированы в условиях большого влияния длительного сезонно-мерзлотного горизонта. Механический состав их обычно суглинистый и тяжелосуглинистый, иловато-пылеватый, с содержанием частиц ила до 25-30 %. Структура – комковато-зернистая, что обуславливает их хорошие водно-физические свойства.

Выщелоченные черноземы – наиболее распространенный подтип почв среди черно-земов лесостепи. Они составляют основные освоенные массивы на которых возделывают-ся сельскохозяйственные культуры. Выщелоченные черноземы лесостепи по механичес-кому составу обычно суглинистые.

Обыкновенные черноземы. Мощность гумусового горизонта колеблется от 25-30 до 40-45 см, а гумуса от 7 до 10%. Содержание питательных веществ в этих почвах высокое, но во влажные годы растениям не хватает соединений фосфора, в таких условиях бурно развивается зеленая масса, но задерживается созревание.

Эрозия почв. Особенности климата становятся факторами активного развития водной и ветровой эрозии. Ветровая эрозия (дефляция) – интенсивное перемещение частиц почвы и подстилающих ее пород по земной поверхности и в воздушном потоке повседневно протекает медленно, но постоянно истощает и разрушает почву. Может проявляться зимой, особенно после сухой осени. Интенсивным и вредоносным видом ветровой эрозии являются пыльные бури, возникающие с конца апреля на не занятых растительностью распаханных полях и на территориях нарушенных земель, и продолжающиеся до середины июня, когда поверхность уже защищается зеленым покровом всходов яровых культур. В период ливней имеет место плоскостная (смыв) и линейная (размыв) водная эрозия. Ливни в июле – августе вызывают смыв распаханных и взрыхленных слоев на земледельческих участках поселка. Одной из причин, вызывающих эрозию почв, является безхозяйственное отношение к земле, неправильная, без учета рельефа, обработка почвы, распашка эрозионноопасных участков.

Основными источниками загрязнения почв в проектируемом районе являются свалки, септики, выгребные туалеты и кладбище /см. табл.№1.16, табл.№ 2.12/.  Площадь земель, занятая свалками, выработанными шахтами, разработанными в период плановой экономики - это территория нарушенных земель. Свалка, санкционированная на выделенном участке  площадью 0,3999га в южной части МО фактически составляет –1,4 га.

Большой площадью представлены выработанные месторождения - угольные шахты, разрабатываемые до 70-х годов. Т.к. архивные документы Красноярскгеологии уничтожены пожаром границы выработанных шахт нанесены по словам очевидцев. Они занимают довольно большую площадь юго-западной и южной части поселка и муниципального образования. Их площадь составляет – 307 га.

Складирование и твердых, и жидких отходов осуществляется неорганизованно. СЗЗ свалки составляет 1000м, фактически накладываясь на южную часть улицы Пролетарской, занятой усадебной застройкой, что составляет 1% от всей селитебной территории. Расположена свалка в границах выработанных угольных шахт. 23 июня 2010 года принято решение о прекращении права пользования администрации поселка Ирша на данный земельный участок для хранения ТБО.

Кладбище находится на расстоянии 82м от жилья, требующего 100-метрового санитарного разрыва до жилой застройки. Условия расположения относительно благоприятные.

Характер и ассортимент твердых бытовых отходов, складируемых на свалке, включает отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор, неопасные отходы предприятий поселка. Транспортировка отходов к месту складирования осуществляется специализированным автотранспортом. Все виды работ, связанные с погрузкой и выгрузкой отходов немеханизированы.

Комплексная характеристика источников загрязнения почв и их оценка отражена в таблице 1.12.

В поселке практически нет асфальтированных дорог. Придорожные канавы отсутствуют. Локальных очистных сооружений не имеется. Т.о. все образующиеся загрязнения инфильтруются в почвы.

Неочищенные жидкие  стоки, сбрасываемые хозяйствами поселка на почвенный покров, вне сомнений загрязняют их всем содержимым.

2.3.2 Мероприятия по защите почв от загрязнения

Разработка генерального плана констатирует, что в поселке останется высокий процент усадебной застройки на селитебной территории, что свидетельствует об  использовании 90 % этих земель в сельскохозяйственном назначении. Т.е. почвенный слой на этой территории ежегодно будет  распахиваться и периодически рыхлиться.

На дальнейших этапах освоения посёлка произойдет трансформация. Часть прочих территорий перейдут в категории земли застройки, а также рекреации, спорта под промышленную и иную застройку.

Баланс проектной территории составлен по результатам обмера чертежей проекта генерального плана и приводится в таблице № 2.11.

В целях охраны почв рекомендовано использование земель по назначению

с соблюдением предлагаемых проектом природоохранных мероприятий.

На участках, выделенных проектом для нового строительства, в процессе его осуществления рекомендуется снятие растительного слоя и складирование его в отведенном ПОС месте с целью использования по окончанию строительства на участках, предлагаемых генпланом для озеленения.

В целях охраны почв от загрязнения проектом вертикальной планировки все загрязнения с асфальтированных территорий стоками поверхностных и талых вод по лоткам собираются и отводятся на локальные очистные сооружения.

Несанкционированные свалки, а так же некогда выделенный участок для размещения площадки для хранения ТБО  проектным решением ликвидируются с единовременной рекультивацией  нарушенных земель.

Т.к. на момент проектирования отсутствуют точные данные о границах выработки угольного месторождения, а часть перспективного жилищного строительства находится в этих границах, проектом предлагается провести исследования на западных участках, предлагаемых к освоению. На последующих стадиях проектирования необходимо выполнение изысканий на участках резервного строительства.

План мероприятий по нарушенным территориям и источникам загрязнения почв освещен в табл. 2.13.

РАСЧЕТ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Численность населения на 1 очередь составляет 1800 человек.

Расчетная численность населения на расчетный срок – 2050 человек.

Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий (при норме 300 кг на 1 человека) составит:

на 1 очередь составляет 300 кг ×1800 =540 тонн /год

на расчетный срок	300 кг × 2050 чел. =615тонн /год

Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке,  на перспективу составит 29,22га. Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг в год с 1 м2 твердых покрытий составит:

- на 1 очередь                     5 кг  × 200815м2 = 1004т /год

- на расчетный срок 	5 кг ×260805м2 =1304 т /год

- общее количество отходов   на 1 очередь

540  т/год + 1004 т/год = 1544 т/год

- общее количество отходов на расчетный срок

615 т/год + 1304 т/год = 1919 т/год

В соответствии со СНиП 2.07.01-89*, таблица 12, размер земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год 0,02 - 0,05 га. Необходимый резерв территории для полигона ТБО составит:

- на первую очередь       1,544  т/год × 0,02 га × 15 лет =  0,46 га

- на расчетный срок        1,919  т/год × 0,02 га × 15 лет = 0,58 га

Необходимое количество машин  для уборки территорий и вывоза мусора опре-делено согласно СНиП и сведено в таблицу 2.12. Количество уборочных машин рас-считано, исходя из площади твердых покрытий, которая составляет 260805м2 из ко-торых 214470 м2  - дорожные одежды, 46335 м2 – тротуары и площади.

Таблица 2.12

| Тип машин | Нормативное | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
| Мусоровозы | 20 на 100 тыс. жителей | 1 | 1 |
| Уборочные | 60 на 1 млн. м2 улич. покрытий | 1 | 2 |

Твердые отходы поселка целесообразно вывозить на полигон для компостирования ТБО города Заозерный,  выполненный по проекту с соблюдением технологии захоронения ТБО, определенный в генеральном плане города в восточной части города площадью 4,6га с организацией СЗЗ в 500м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В целях улучшения санитарно - гигиенического состояния почв поселка проектом предусматривается ряд природоохранных мероприятий:

- на первую очередь развития поселка необходимо провести исследования карьеров выработанных природных ресурсов:

- существующие несанкционированные свалки ТБО необходимо ликвидиро-вать, проведя механическую рекультивацию   территорий, используя плодородный слой почвы для биологической рекультивации по ГОСТ 17.5.1.01-83;

- разработать рациональную схему сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов по поселку;

-  разработать программу, направленную на сокращение отходов производства и потребления;

- осуществлять контроль за состоянием почв в пределах поселковой черты и в районах хозяйствующих предприятий поселка.

На расчетный срок развития поселка предлагается ликвидация свалки с единовременной рекультивацией нарушенной территории и захоронением ТБО на полигоне города Заозерный.

В целях охраны почв рекомендовано использование земель по назначению с соблюдением предлагаемых проектом природоохранных мероприятий.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ, НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ

Таблица № 2.13

| № п/п | Источник загрязнения почв и его местоположение | Существующее положение | F га | Оценка | Предлагаемые проектом мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Свалка ТБО | Вне поселковой черты от жилой зоны в 600м с нарушением санитарных разрывов до жилья Складируются твердые отходы всех видов. | 0,4 | Санкционированная, неконтролируемая, не по проекту; СЗЗ не вы-дежана(треб.1000м); в границах выработанных шахт - неблагоприятно | Ликвидация с последующей рекультивацией. Захоронение отходов на полигон ТБО города Заозерный, выполненный по проекту. |
| 2 | Кладбище действующее | Вне поселковой черты в юго- восточной части |  | Расположено в 82м от жилья (СЗЗ - 100м) –усл. благоприятно | Формирование СЗЗ в 100м. Запрещение захоронений в северной и северо- западной части кладбища. |
| 3 | Септики жилого сектора и объектов соцкультбыта, Надворные туалеты | В застройке жилого назначения |  | Осн.часть установлена без проекта, в наруше-нии сан.норм. Старые не ремонтируются, загрязняя т.о.почвы | Все септики проэкс-пертизировать и, несоот-ветствующие требованиям СанПиН, ликвидировать; соответствующую систему канализации отремонтировать |
| 4 | Карьеры | Рядом с застройкой жилого назначения | 1,0 | Нарушенные территории | Биологическая рекультивация |
| 5 | Шахты | В границах существующей и проектируемой застройки | 307 | Нарушенные территории | Обследование и изыскания в районах проектир.застройки |

2.4 Охрана растительного мира

2.4.1 Оценка существующего состояния растительности

Анализ существующего положения озеленения города показывает, что, не смотря на богатое ландшафтное окружение, Ирша не имеет ярко выраженого непрерывного зеленого каркаса. Зеленые насаждения имеются, в основном, в палисадниках  малоэтажной жилой застройки, возле общественных зданий, час-тично, вдоль улиц. Недостаточно озеленены производственные территории. От-сутствует озеленение санитарно-защитных зон.

Отмечен крайне малый процент территорий под зелеными насаждениями общего пользования – 2 м2 /чел. Неблагоприятно удален от застройки примыка-ющий к поселку природный лес.

Преобладающим видом древостоя являются лиственные (береза) и еловые насаждения. Средний возраст древостоя  в прилегающем к городу лесе – 40 лет.

Ассортимент произрастающих пород в лесах района: из хвойных - сосна, ель, пихта, лиственница, кедр; из мягколиственных - береза, осина, тополь, ивы древовидные.

2.4.2 Мероприятия по охране растительного мира

Система зелёных насаждений формируется для  оздоровления окружающей человека среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения архитектурно-художественного облика посёлка.

Планировочная структура зелёных насаждений должна решаться таким образом, чтобы обеспечить относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебных территориях, в центрах обслуживания, на производственных участках.

Проектом генерального плана предусматривается  единая система зелёных насаждений, связывающая жилые и производственные территории между собой, общественными зонами обслуживания, а также с прилегающими зелёными массивами.

Проектная система включает в себя  озеленение улиц, организацию бульва-ров, скверов, лесопарковых зон, санитарно-защитных полос, а также палисадни-ков и усадебных участков. Согласно планировочному решению вокруг озер формируются ВОЗ.

Улицы озеленены рядовыми посадками и живыми изгородями из кустарни-ков. Отдельные зелёные элементы вводятся в планировочную структуру, занимая непригодные для застройки территории. Существенно увеличивается площадь зе-леных насаждений общего пользования.

Поскольку условия произрастания зелёных насаждений суровы ввиду  резкой континентальности климата, при подборе ассортимента рекомендуются морозоустойчивые породы.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Таблица № 2.13

| № п/п | Показатели | Един.измер | Современ состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Территория |
|  | Общая площадь территорий в преде-лах границы населённого пункта – всего в том числе: | га % | 300,6 100,0 | 419,1 100,0 | 419,1 100,0 |
| 1.3. | Территории озеленения общего пользования – всего в т.ч.: | -//- | 133,8 44,5 | 141,2 33,7 | 181,0 43,2 |
|  | – парки, бульвары, скверы | -//- | 7,3 2,4 | 7,9 1,9 | 9,1 2,2 |
|  | - защитное озеленение | -//- | 0,2 0,07 | 4,0 0,9 | 37,9 9,0 |
| 1.4. | Территории лесопарков | -//- | 0,2 0,07 | 4,0 0,9 | 15,1 3,6 |
| 1.5. | Территории улиц, проездов | -//- | - | - | 22,8 5,4 |
| 1.6. | Территории производственно-коммунальные, складские и инженерно-технических объектов – всего | -//- | - | - | 13,3 3,2 |
| 1.7. | Территории с/х использования (огороды и другие цели) –всего | -//- | 42,6 14,2 | 56,5 13,5 | 70,8 16,9 |
| 1.8. | Территории прочие: | -//- | 1,8 0,6 | 3,6 0,9 | 7,4 1,8 |
|  | - поселковый лес и растительность | -//- | 17,0 5,7 | 14,2 3,4 | 3,5 0,8 |
|  | - под дорогами | -//- | 97,9 32,5 | 191,7 45,7 | 96,1 22,9 |
|  | - под водой | -//- | 2,8 0,9 | 28,0 6,7 | 9,7 2,3 |
|  | - нарушенные (карьеры) | -//- | 4,3 1,4 | 4,3 1,0 | 2,1 0,5 |
|  | - рекультивируемые | -//- | 0,6 0,2 | 0,6 0,1 | 0,6 0,1 |
|  | - иные территории (невовлеченные в градостроительную деятельность, природный ландшафт, неудобицы, резерв для застройки и др.) | -//- | 89,0 29,6 | 157,6 37,6 | 83,7 20,0 |
| 1.9 | Водоохранные зоны | га | 0,0 | - | 4,4 |

В границах поселковой черты т. о. будут присутствовать леса только I группы (водоохранные леса, защитные полосы вдоль автомобильных дорог, санитарно-защитные зоны). В балансе территорий генерального плана поселка это выражено технико-экономическими показателями табл.№10.1 (том 1).В лесах 1 группы допустимы только рубки ухода, санитарные рубки и другая лесохозяйственная деятельность, направленная на воспроизводство лесного фонда, сохранение экологического равновесия.

Производственные территории проанализированы на условия формирования СЗЗ, согласно СанПиН. В генеральном плане СЗЗ организованы и представлены в таблице 2.14.

ФОРМИРОВАНИЕ САНИТАРНО - ЗАЩИТНЫХ ЗОН

Таблица № 2.14

| № п/п | Наименование предприятия, территории | Размер СЗЗ | Предлагаемые проектом мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная | 50 | Орган.озелен.СЗЗ |
| 2 | Краевая племенная станция | 300 | Орган.озелен.СЗЗ |
| 3 | Производственная зона СПТУ | 100 | Орган.озелен.СЗЗ |
| 4 | Насосная станция | 30 | Формир. охр. зоны |
| 5 | АЗС | 100 | Орган.озелен.СЗЗ |
| 6 | Электроподстанция | 50 | закрытая |
| 7 | Кладбище | 100 | Орган.озелен.СЗЗ |
| 8 | Свалка | 1000 | ликвидация |
| 9 | Ветеринарный участок | 100 | Орган.озелен.СЗЗ |
| 10 | Складская территория | 50 | Орган.озелен.СЗЗ |
| 11 | Кладбище | 100 | Орган.озелен.СЗЗ |
| 12 | Вышка сотовой связи | 200 |  |
|  | Предприятия с деятельностью не выше 5кл. опас. /на резервных территориях/ | 50 | С организ. озелен. СЗЗ |
|  | Предприятия с деятельностью не выше 4кл. опасн. /на резервных территориях/ | 100 | С организ. озелен. СЗЗ |
|  | Предприятия с деятельностью не выше 3кл. опасн. /на резервных территориях/ | 300 | С организ. озелен. СЗЗ |

Резервные площадки размещены с учетом санитарно-защитных разрывов от жилья и продемонстрированы на схемах генплана и «Охрана окружающей среды». В таблицах атрибутов предписана возможная деятельность, предполагающая различные условия использования производственно-коммунальных  территорий согласно классам опасности /3 - 5/.

Составной частью общей системы озеленения села будут и зеленые насаж-дения немногочисленных производственно-коммунальных территорий и их сани-тарно-защитных зон, подбор которых рекомендуется осуществить из ассорти-мента газоустойчивых и пылеустойчивых.

Водоохранные зоны, предлагаемые проектом,  также рекомендуется озеле-нить лесопосадками. А в 10метровом и 30-метровом коридоре /вдоль воздушных линий электропередач/ –  выделить СЗЗ с растительно – травяным покровом.

Благоустраиваются с озеленением и организацией мест отдыха для жителей поселка побережья озер. Рекреационные зоны предлагается благоустроить, озеленить, создать дорожно-тропиночную сеть, площадки отдыха, спортивные площадки. На последних предполагается формирование спортивного газона из трав, устойчивых к вытаптыванию.

Помимо декоративных функций на озеленение возлагаются важные санитарно-защитные, ветрозащитные, шумозащитные и снегозащитные функции.

На немногочисленных лесных территориях и будущих сформированных СЗЗ и ВОЗ обязательно своевременное лесовосстановление – соблюдение основного принципа воспроизводства лесов.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, повреждённых лесов путем естественного, искусственного или комби-нированного методов лесовосстановления. В целях содействия естественному ле-совосстановлению осуществляются следующие мероприятия:

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспо-собного поколения главных лесных древесных пород, способных образовывать в данных лесорастительных  условиях новые лесные насаждения (подрост);

- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древесных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных пород высотой более 2,5 метров (молодняк);

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительностью;

- минерализация поверхности почвы;

- огораживание площадей.

Необходимо осуществлять подсадки также на незалесенных участках, ре-комендованных генпланом как зоны озеленения, восстанавливать погибшие и надлежащим образом беречь лес от пожаров.

2.6 Охрана недр

Перспективное развитие экономики предполагает появление в поселке пред-приятий, добывающих минеральные природные ресурсы - суглинки, являющиеся объектом государственного резерва. Поскольку недра – невозобновляемая часть литосферы, целесообразно осуществлять разработку месторождений не хаотично, а по предварительно выполненным проектам.

Разрабатывать недра  на большую глубину, по сравнению с указананной раз-ведкой, что при совершенствовании технологии добычи приведет не только к уменьшению потерь, но и к комплексному использованию всех полезных ископа-емых, как основных, так и сопутствующих. Выработанные до конца карьеры  после выработки подлежат своевременной рекультивации.

2.7 Охрана окружающей среды от воздействия физических факторов

Физическими  факторами в проектируемых границах являются зоны электро-магнитного излучения /ЭМИ/, формирующиеся на путях прохождения линий электропередач, электромагнитные поля /ЭМП/, создаваемые передающими ради-отехническими объектами и шум, порождаемый различным громко работающим оборудованием и транспортом.

Источником электромагнитного излучения в поселке является объект сотовой связи  – антенна ОАО «Мегафон», высотой 27м, формирующая зону ЭМИ радиу-сом 200м на высоте 15м от поверхности земли.

Для исключения влияния шума, ЭМИ и ЭМП в проекте выделены и рекомен-дуются:

- СЗЗ вдоль оси железной дороги – коридор шириной 202м; (за поселковой чертой)

- СЗЗ от подстанции – 50м / подстанция закрытого типа/;

- СЗЗ вдоль оси линий электропередач – коридор для ЛЭП /110кв/ -шириной 50м;  ЛЭП /35кв/ - 40м и  ЛЭП /220кв/ - шириной 60м;

- установку новых антенн сотовой связи допускать с предварительно разрабо-танными проектами СЗЗ для них вне жилой застройки на высокогорных отметках.

ПРИЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

1.  Градостроительный кодекс  РФ;

- Водный кодекс РФ № 74-ФЗ.

3.  Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ

4.  Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

5.  Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

6.  Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон № 2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды».

10. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух,- СПб.: НИИ Атмосфера, 2005

11. Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, - М.: Министерство Транспорта. Федеральный дорожный департамент, 1995г.

12. ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами»

- СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения, - М.: Рострой, 2004

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования, - М.: Рострой, 2003

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, - М.: Рострой, 2004

- СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест,  санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качест-ву почвы.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383 – 03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов,- М.: Минздрав России, 2003

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, .- М.: Рострой, 2003

23. СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым   зданиям и помещениям

24. СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,  общественных зданий и на территории жилой застройки»

25. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест.

26. СНиП 23.01-99.Строительная климатология.

- СНиП 23-03-2003 Защита от шума

- СНиП II-12-77 Защита от шума (справочное)

29. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 22 – 02 – 2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.- М.: Рострой, 2004

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, - М.: Рострой, 2004

- СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- Федеральный классификационный каталог отходов.